АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«___»____________2019 г.                                                            №_______________

г. Санкт-Петербург

Об установлении предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения

«Бывший купеческий особняк»,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,

г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 16,

В соответствии со ст. 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года                  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :

- Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший купеческий особняк», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская,                   д. 16, согласно  приложению к приказу.

- Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение сведений об установлении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший купеческий особняк»,  в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Председатель

комитета по культуре							                        В.О. Цой

Приложение

к Приказу комитета по культуре

Ленинградской области

от «__» ______ 2019 г. № ______

Предмет охраны

объекта культурного наследия

«Бывший купеческий особняк», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,  ул. Пионерская, д. 16

| № п/п | Видовая принадлежность | Предмет охраны | Фотофиксация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объёмно-пространственное решение | Конфигурация, местоположение, габариты двухэтажного прямоугольного в плане здания на бутовых фундаментах; конфигурация и габариты крыши (скатная), включая высоту конька; |  |
| 2 | Конструктивная система здания | исторические наружные и внутренние капитальные стены (материал – дерево), исторические отметки плоских межэтажных перекрытий; лестницы - парадная и «черная» на тетивах, выполненных из дерева с ограждением в виде деревянной балюстрады: историческое местоположение и габариты; конфигурация, конструкция маршей, материал. Крыльцо главного входа со стороны юго-восточного фасада – местоположение, габариты, материал ступеней (известняк). |  |
| 4 | Объёмно-планировочное решение | Объёмно-планировочное решение в пределах капитальных стен сруба, планировка здания анфиладно-круговая. |  |
| 5 | Архитектурно-художественное решение | историческое архитектурно-художественное решение фасадов: северо-западный и северо-восточный фасады: отделка фасадной поверхности - гладкая штукатурка; дощатый руст; заглубленные филенки простого профиля в оформлении простенков 1-го и 2-го этажа; декоративное оформление окон в виде стилизованных замковых камней; деревянные накладные профили в уровне между 1-м и 2-м этажами и в оформлении цоколя; деревянный профилированный венчающий карниз; пояс дентикул в оформлении карниза (материал – дерево); треугольный фронтон ризалита, оформленный профилированными причелинами, материал – дерево (северо-восточный фасад); отделка треугольного фронтона профилированой доской (северо-восточный фасад); местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольной формы) оконных проёмов, Т-образный рисунок расстекловки, материал оконных заполнений – дерево; балкон со стороны северо-восточного фасада в уровне 2-гo этажа - габариты, конфигурация в плане; решётка ограждения балконов - материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок – растительный орнамент, маскарон в виде головы льва, помещённый по центру ограждения; (юго-западный и юго-восточный фасады: характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; деревянные накладные профили в уровне между 1-м и 2-м этажами и в оформлении цоколя; деревянный профилированный венчающий карниз; пояс дентикул в оформлении карниза; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольной формы) оконных проёмов, Т-образный рисунок расстекловки, материал оконных заполнений – дерево; профилированные деревянные наличники; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольной формы) дверных проёмов; дверное полусветлое двухстворчатое филёнчатое деревянное заполнение с латунной фурнитурой; оформление козырьков на фигурных кронштейнах – материал – металл, рисунок, конфигурация. |  |
| 6 | Декоративно-художественное оформление интерьеров | оформление потолков помещения (4, 6, 16, 18): декор в виде сложнопрофилированных тяг геометрических форм с центральными розетками. помещения (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9) профилированные падуги и обрамление зеркала потолков; оформление софитов (нижней поверхности) лестничных маршей главной лестницы филенками; покрытие пола: метлахская напольная плитка в помещении вестибюля главного входа; оформление входной группы: деревянный тамбур с боковыми и потолочной филёнками и двумя рядами двойных дверных филёнчатых полотен, остеклённых в верхней части. оформление оконных проёмов: профилированные наличники; материал (дерево), деревянные подоконные доски; оформление дверных проёмов: помещение (1, 3) – дверное заполнение двухстворчатое, глухое, филёнчатое с латунной фурнитурой; материал дверного заполнения (дерево); помещения (5, 6, 17, 15, 18) – деревянные профилированные наличники помещение (4) – дверное заполнение двухстворчатое, глухое, филёнчатое; материал (дерево); печи, камины: помещение (2, 4) - печь - местоположение (средистенная/угловая), конфигурация (одноярусная), материал облицовки (глазурованные изразцы белого цвета) с завершением в виде профилированного карниза; - люстры в помещениях второго этажа (помещение 19, 20) |  |

# Footnotes

Нумерация помещений здесь и далее дана по плану технического паспорта